Položka 1: Okno

Rozměr stavebního otvoru: šířka 3100mm, výška 2400mm

Levá polovina posuvné – HS portál, pravá polovina pevné

1ks

Položka 2: Okno

Rozměr stavebního otvoru: šířka 2800mm, výška 2400mm

Pevné okno

1ks

Položka 3: Okno

Rozměr stavebního otvoru: šířka 1400mm, výška 2400mm

L polovina otevíravé, P polovina otevíravo-sklopné

2ks

Položka 4: Okno

Rozměr stavebního otvoru: šířka 1200mm, výška 2400mm

L polovina otevíravé, P polovina otevíravo-sklopné

1ks

Položka 5: Okno

Rozměr stavebního otvoru: šířka 1000mm, výška 600mm

otevíravo-sklopné

2ks ( L+P)

Položka 6: Okno

Rozměr stavebního otvoru: šířka 1250mm, výška 600mm

Pevné okno

1ks

Položka 7: Okno

Rozměr stavebního otvoru: šířka 1250mm, výška 600mm

otevíravo-sklopné

1ks

Položka 8: Vchodové dveře plné

Rozměr stavebního otvoru: šířka 900mm, výška 2100mm

1 ks

Položka 9: Vchodové dveře v nevytápěném prostoru

Rozměr stavebního otvoru: šířka 800mm, výška 2700mm

Výška dveří 2100mm, horní světlík sklopný

1 ks

Položka 10: Vchodové dveře částečně prosklené

Rozměr stavebního otvoru: šířka 1500mm, výška 2400mm

Dveře šířka 900mm + levý světlík

1 ks

Položky 1 – 9 barva vnější i vnitřní RAL 7016

Položka 10 barva vnější i vnitřní RAL 2004

Parapety vnější pro pol. 4 - 7 hliník RAL 7016 šířka 95mm

Parapety vnitřní pro pol. 4 - 7 plast RAL 7016 šířka 275mm

Pro všechny položky celoobvodové těsnění vyhovující blower door testu.

Pro všechna otevíravá okna síťka proti hmyzu.

Pro všechna okna vnější hliníkové žaluzie na dálkové ovládání, šířka lamely 50 mm, RAL 7016.

Součinitel prostupu tepla rámu Uf=0,8 W/(m2.K).

Součinitel prostupu tepla zasklením pol. 1,2,3 Ug=0,8 W/(m2.K).

Součinitel prostupu tepla zasklením pol. 4,5,6,7,8,10  Ug=0,6 W/(m2.K).

Součinitel tepelné propustnosti slunečního záření pol. 1,2,3 g=0,62.

Součinitel tepelné propustnosti slunečního záření pol. 4,5,6,7,8,10  g=0,5.

Realizace: Palkovice, konec srpna 2015