Pronar T 185

Kontejnerový nosič

T 185 - oj závěsu pevně integrována s rámem nosiče, hydraulická podpůrná noha, hydraulická blokáda zadní nápravy při nakládce či vykládce, hák nosiče s automatickým zabezpečením kontejneru a regulací ve dvou výškách, zavěšení náprav tandem s podélnými vahadly, výsuvný zadní nárazník s možností aretace ve dvou polohách,  ruční přepínání výklopu a natahování, 4 páry hydraulických vývodů (podpůrná noha, blokáda kontejneru, natahování, aretace válce), rychlost 40 km/h, T 185 - bubnové brzdy 300x135, délka kontejneru 4100/5050 mm, šířka kontejneru max. 2550 mm, výška kontejneru max. 2000 mm,

| Typ návěsu |  | T 185 |
| --- | --- | --- |
| Celková přípustná hmotnost | [kg] | 15 000 |
| Nosnost | [kg] | 12 130* |
| Vlastní hmotnost nosiče | [kg] | 2 870 |
| Délka bez kontejneru | [mm] | 5 940 |
| Délka s nejkratším/nejdelším kontejnerem | [mm] | 6 415/6 782 |
| Šířka bez /s kontejnerem (min/max) | [mm] | 2360/2550 |
| Výška háku | [mm] | 1450 a 1570 |
| Výška nosiče bez/s kontejnerem | [mm] | 2512/2898** |
| Maximální úhel vyklopení/olej/tlak | [°/l/KPa] | 46/15/200 |
| Rozchod rolek | [mm] | 1 070 |
| Rozchod kol | [mm] | 1 830 |
| Odpružení | [mm] | tandem s podélnými vahadly |
| Kola |  | 500/50 -17 |
| Konstrukční rychlost | [km/h] | 40 |
| Traktor | [k] | 78 |