Vanové kontejnery pro hákové natahování na nosič jsou určeny pro přepravu různých druhů materiálů a odpadů. Jsou vyrobeny z ocelových plechů, nosníků, ohýbaných a uzavřených profilů.

| Objem kontejneru | 3 m3 | 5 m3 | 20 m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| vnitřní rozměr ložné plochy [mm] | 2500 x 1580 | 2510 x 1600 | 4600 x 2400 |
| výška čela (přední, zadní) [mm] | 800 | 1300 | 1900 |
| výška bočnic [mm] | 800 | 1300 | 1900 |
| vnější rozteč lyžin [mm] | 1060 | 1060 | 1060 |
| výška háku (od země na osu háku) [mm] | 920 | 920 | 1550 |
| průměr háku [mm] | 40 | 40 | 50 |
| profil matriálu pro konstrukci ložného prostoru jekl [mm] | 40 x 40 x 3 | 40 x 40 x 3 | 100 x 50 x 5 |
| profil materiálu spodního rámu z ocelového nosníku typu I | 120 | 120 | 180 |
| tloušťka plechu podlahy [mm] | 3 | 3 | 5 |
| tloušťka plechu na bočnice [mm] | 2 | 2 | 3 |
| povrchová úprava | základová barva + 2x vrchní nátěr (tloušťka laku 100 μm) |
| barva | šedá (RAL 7000) | hnědá (RAL 8003) | modrá (RAL 5010) |
| počet odvalovacích rolen | 2 | 2 | 2 |
| délka svárů | Provedení svárů musí zajišťovat neprostupnost vody mezi díly konstrukce kontejneru při deštivém počasí. („Horní“ sváry jsou souvislé, po celé délce svařované linie. „Spodní“ sváry mohou být nesouvislé o délce spoje 20 mm) |
| počet výztuh podlahy | 7 | 7 | 10 |
| počet výztuh bočnice | 4 | 4 | 6 |
| sklopné bočnice | obě strany | NE | NE |
| otevírání zadních vrat do stran (až na bočnici) | 2-křídlová vrata | 2-křídlová vrata | 2-křídlová vrata |
| panty vrat mazané | ANO | ANO | ANO |
| plachtová oka-háčky po obvodu kontejneru (pro uchycení záchytné sítě) [ks] | 10 | 10 | 15 |
| oka na horní hraně bočnic, pro uchycení popruhů | 6 | 6 | NE |
| jištění proti samovolnému otevření vrat | 1x (standardní) | 1x (standardní) | 1x (standardní) |
| vnější stupačky na předním čele kontejneru | NE | NE | ANO, 4ks |
| nosnost [tun] | 3 | 3 | 12 |
| Počet ks | 1 | 2 | 1 |