Hľadám:
Dodávateľa na rekonštrukciu a udržiavacie práce, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby
Lokalita:
Bratislava - Staré mesto, Jedlíkova 2134/5
Termín:
leto 2022
Popis:
Demontáž jestvujúcej azc krytiny s likvidáciou azc odpadu 105 m
Demontáž jestvujúcej keramickej krytiny 155 m
Demontáž latovania 1040 bm
Demontáž odkvapového systému 1 súb
Presun sutiny 1 súb
Odvoz a likvidácia bežného odpadu
Montáž
Oprava časti krovu odhad 30 bm
Ochranný náter krovu s očistením podkladu od prachu, proti drevokaznému
hmyzu a hubám 326 m
Montáž kontralát 299 bm 1,10 € 328,90 €
Montáž debnenia 260 m
Montáž strešnej krytiny 260 m
Montáž ukončenia strechy s lemovaním a oplechovaním nadmurovky 50,75 bm
Montáž hrebeňa s odvetraním 11 bm
Montáž odkvapovej hrany s výrobou odkvapového a štartovacieho plechu 34,5 bm
Montáž plechového lemovania štítovej hrany 8,6 bm
Montáž lemovania komína a vetracej šachty 4 ks
Montáž strešného výlezu 5 ks
Montáž snehového zachytávača 61,5 bm
Montáž žľabov s príslušenstvom 35 bm
Montáž zvodov s príslušenstvom 40,5 bm
Presun hmôt a doprava materiálu 1 súb
Dodávka materiálu
Rezivo krovu 0,8 m3
Dodávka lát morených 320 bm
Metrotile Lz Klip 320, Arvedi
Rezivo doskové 25mm 7,475 m3
OSB dosky 22 mm 37,5 m
poistná hydroizolácia SIGA Majcoat SOB 150 4 rol
Wigluw 60 3 rol
strešný výlez 5 ks
plech zvitkový farbený 84,5 m2
Metrotile Lz Klip 320, Mat 35/ArD, Arvedi, 274,15 m2
Nastreľovacie klince 2,1x35mm 11 rol
Opravný lak 4 ks
Držiak hrebeňovej laty s klincom 13 ks
Ventilačná lišta hrebeňa 6 ks
Oceľová ventilačná mriežka s LPL, 5m 6 ks
Vetrací pás hrebeňa 3 ks
líniový zachytávač snehu dvojtrubkový 61,54 bm
Zambelli žľab pozinkovaný farbený 333 40 bm
žľabová spojka 5 ks
čelo 8 ks
hák 48 ks
kotlík 333/100 4 ks
zvod 100 44 bm
objímka 12 ks
koleno 12 ks
Kotviaci a spojovací materiál 1 súb
Lešenie
Montáž, demontáž a nájom lešenia, vrátane dopravy 1 súb
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete ( od ulice )
Strešný výťah - montáž, demontáž, nájom, doprava 1 súb
Osekanie zvetralej omietky 290,000m2
Zakrývanie výplní vonkajších (okná , dvere ,podlahy ) 185m2
Oprava ostenia na oknách a dverách ( bez tenkovrstvej omietky ) šírky do šírky 150mm 31m2
Oprava vonkajších omietok stien , opravovaná plocha do 30% ( od ulice ) 145m2
Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer ( od ulice ) 145m2
Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie (dvor ) 290m2
Vonkajšia omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz), hr. 20 mm (dvor ) 290m2
Fasádny náter silikónový BAUMIT SilikonColor, trojnásobný (biela ) 435m2
Oprava balkónov omietkou 142m2