AKCE:	Úprava dispozice bytu pí. Evy Barvínkové a p. Jana Brnického

ul. Dreyerova č.p.598/10, Praha 5, byt č. 4 v 2.NP.

Záměrem investora je nový otvor rozměrů

1600x1000 mm s parapetem 1100 mm.

STATICKÝ POSUDEK

Místo stavby	:			 ul. Dreyerova č.p. 598/10

152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Objednatel		:		pí. Eva Barvínková

ul. Dreyerova č.p. 598/10

152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Investor		:		dtto.

Stupeň dokumentace	:		POS

Část		:			STATIKA

Vypracoval	:			Doc. Dr. Ing. Podolka Luboš							Minická 377/4, 181 00 Praha 8

Datum		:			duben ’21

Zakázkové číslo	:		102/2021

## Úvodní informace

Jedná se o panelový dům na adrese Dreyerova č.p. 598/10, Praha 5 – Hlubočepy, byt č. 4
pí. Evy Barvínkové a p. Jana Brnického, byt se nachází v 2.NP osmimipodlažního panelového domu.

Pohled na dotčený dům.

## Podklady

- nákres otvorů ve schématu předaném investorem

## Popis současného stavu

Nákres bytu s vyznačením požadovaného otvoru ve stěně.

Strop :

- užitné + příčky 0,5 kN/m2		2 kN/m2		( = 1,5			3,00 kN/m2

- podlaha				2 kN/m2		( = 1,35			2,7 kN/m2

- strop tl.= 140 mm	0,14x25 = 	3,5 kN/m2		( = 1,35			4,73 kN/m2

Celkem											10,43 kN/m2

Zatěžovací šířka ZS = (3,6 + 2,4)/2 = 2,5 m

2,5 x 10,43 = 26,075 kN/bm

Zbytkové nadpraží 	0,15 x 0,5 x 25 = 	1,88 kN/bm	( = 1,35			2,54 kN/bm

Stěna : 			0,15 x 2,65 x 25 = 	9,94 kN/bm	( = 1,35			13,42 kN/bm

Zatížení bude tvořit zbytkové nadpraží strop nad otvorem a stěna 3.NP

2,54 + 13,42 + 26,075 = 42,04 kN/bm

Zatížení bude tvořit zbytkové nadpraží + stropy nad 2.NP až 8.NP, stěny 3.NP až 8.NP

2,54 + 6 x 13,42 + 7 x 26,075 = 265,6 kN/bm

ZS1 vlastní tíha

ZS2 vše nad překladem

- ve stěně 3.NP nad nový otvorem do konce životnosti panelového domu nikdy nebude otvor a nebo bude otvor ve stejné pozici a velikosti, může být i bez parapetu.

ZS2 vše nad překladem

Deformace

Vnitřní síly

Posudek původního zbytkového nadpraží – nevyhovuje na smyk i ohyb i pro zatížení jen jedním podlažím, nutno navrhnout zesílení z boku lepenou FRP výztuží.

Pro zesílení pro všechny podlaží pak nutno použít zesílení pomocí ploché ocele.

Nadpraží zesíleno dvojicí lamel S 50x1,4 mm dl.= 1600 + 2 x 420 = 2440 mm, resp. na smyk z obou boků použita jedna vrstva tkaniny StadoWrapping typ G.

Pohled na rám z členěné oceli.			Vnitřní síly

| Kritický řez dílce "1" - průřez 1 (0,900m) |
| --- |
|  | Norma výpočtu EN 1993-1-1 Výpočet je proveden podle České národní přílohy. Součinitel únosnosti průřezu M0 = 1,000 Součinitel únosnosti při posouzení stability M1 = 1,000 Součinitel únosnosti oslabeného průřezu M2 = 1,250 Průřez 2 x U-průřez Průřezová plocha: A = 1,200E04 mm2 Momenty setrvačnosti: Iy = 9,000E07 mm4 Iz = 9,760E07 mm4 Vzdálenost dílčích průřezů: d =160,0 mm Dílčí průřez U-průřez Průřezová plocha: A = 6,000E03 mm2 Momenty setrvačnosti: Iy = 4,500E07 mm4 Iz = 2,000E05 mm4 Spojky rámové Vzdálenost spojek: l1 = 0,200 m Rozměry spojek: h = 16,0 mm t = 16,0 mm Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Modul pružnosti E : 210000 MPa Modul pružnosti ve smyku G : 81000 MPa Mez kluzu fy : 235,0 MPa Mez pevnosti fu : 360,0 MPa |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Kombinace č.1 - G1+G2 N = 0,000 kN Vz = 0,000 kN My = 108,245 kNm Vy = 0,000 kN Mz = 0,000 kNm Tt = 0,000 kNm T = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2 ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 1,800 m Se vzpěrem se nepočítá |  |
| Výsledky posouzení Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.1 - G1+G2 Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = 0,000 kN; My = 108,245 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek namáhání kombinace tahu a ohybu: Vnitřní síly na dílčím prutu: My,ch = 54,123 kNm Únosnosti: My,R = 105,750 kNm ¦ 0,000 + 0,512 + 0,000 ¦ = ¦ 0,512 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 20,8 Průřez vyhovuje |
|  | VYHOVUJE |

Posudek zesíleného nadpraží pomocí dvojice plechů tl.= 20 mm výšky 300 mm délky 2100 mm, spřažení zajištěno celoplošným podlepením plechu lepidlem min. pevnosti 2 MPa a svorníky Φ16 mm,
 dl.= 300 mm, a´= 200 mm vystřídaně ve dvou řadách.

| Kritický řez dílce "2" - průřez 1 (0,000m) |
| --- |
|  | Norma výpočtu EN 1993-1-1 Výpočet je proveden podle České národní přílohy. Součinitel únosnosti průřezu M0 = 1,000 Součinitel únosnosti při posouzení stability M1 = 1,000 Součinitel únosnosti oslabeného průřezu M2 = 1,250 Průřez 2 x U-průřez Průřezová plocha: A = 4,000E03 mm2 Momenty setrvačnosti: Iy = 1,333E07 mm4 Iz = 2,893E07 mm4 Vzdálenost dílčích průřezů: d =160,0 mm Dílčí průřez U-průřez Průřezová plocha: A = 2,000E03 mm2 Momenty setrvačnosti: Iy = 6,667E06 mm4 Iz = 1,667E04 mm4 Spojky rámové Vzdálenost spojek: l1 = 0,200 m Rozměry spojek: h = 14,0 mm t = 14,0 mm Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Modul pružnosti E : 210000 MPa Modul pružnosti ve smyku G : 81000 MPa Mez kluzu fy : 235,0 MPa Mez pevnosti fu : 360,0 MPa |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Prvek č.2 - Kombinace č.1 - G1+G2 N = -241,520 kN Vz = 0,000 kN My = 0,000 kNm Vy = 0,000 kN Mz = 0,000 kNm Tt = 0,000 kNm T = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2 ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 2,300 m Lz = 2,300 m kz = 1,000 Lcr,z = 2,300 m Ly = 2,300 m ky = 1,000 Lcr,y = 2,300 m L = 2,300 m k = 1,000 Lcr, = 2,300 m ‌ |  |
| Výsledky posouzení Rozhodující zatěžovací případ: Prvek č.2 - Kombinace č.1 - G1+G2 Třída průřezu: 1 Posudek vybočení kolmo k hmotné ose y: 241,520 kN < 831,383 kN Vyhovuje Posudek kritické síly Ncr,z: 241,520 kN < 11336,052 kN Vyhovuje Posudek tuhosti spojek Sv: 241,520 kN < 387,080 kN Vyhovuje Posudek tuhosti členěného průřezu: 0,021 + 0,624 < 1 Vyhovuje Vnitřní síly: N = -241,520 kN; My = 0,000 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek namáhání kombinace tlaku a ohybu uprostřed délky pásu: Vnitřní síly na dílčím prutu: Nch = 139,161 kN Únosnosti: NR = 329,571 kN ¦ 0,422 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,422 ¦ < 1 Vyhovuje Posudek kombinace tlaku a ohybu v místě spojky: Vnitřní síly na dílčím prutu: Nch = -120,760 kN; Mz,ch = 0,214 kNm Únosnosti: NR = -329,571 kN; Mz,R = 1,175 kNm ¦ 0,366 + 0,000 + 0,182 ¦ = ¦ 0,548 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 39,8 Průřez vyhovuje |
|  | VYHOVUJE |

Posudek zesíleného ostění pomocí dvojice plechů tl.= 10 mm výšky 200 mm délky 1200 mm, spřažení zajištěno celoplošným podlepením plechu lepidlem min. pevnosti 2 MPa a svorníky Φ16 mm,
 dl.= 300 mm, a´= 200 mm vystřídaně ve dvou řadách.

Popis prací  zesílení plochou ocelí :

- v místě zesilujících ploché oceli je nutno obrousit plochou bruskou omítku 
a povrchovou vrstvu betonu

- zajistit rovný povrch max. odchylka do 1 mm na délku 2 m

- pokud není dostatečná rovnost plochy, vyspravit ji pomocí epoxidového lepidla

- předvrtat otvory pro svorníky

- nanést lepidlo na  plochou ocel a betonový podklad

- nalepit zesilující plochou ocel a dotáhnout svorníky

- po 24 hodinách možno zabrousit svorníky do roviny s plechem a zahájit řezání otvoru dle požadované velikosti

- začištění povrchu omítkou nebo překrýt plech sádrokartonovými deskami.

Protipožární odolnost zajištěna protipožární omítkou fa. Knauf, Vermiplaster,  (30 mm)

(http://www.knauf.cz/upload/478-p91-protipozarni-omitka-vermiplaster.pdf)

Popis prací  zesílení FRP materiály :

- v místě zesilujících FRP materiálů je nutno obrousit plochou bruskou omítku 
a povrchovou vrstvu betonu

- zajistit rovný povrch max. odchylka do 1 mm na délku 2 m

- pokud není dostatečná rovnost plochy, vyspravit ji pomocí epoxidového lepidla

- nanést lepidlo na  FRP lamelu a betonový podklad

- nalepit zesilující FRP lamelu a FRP tkaninu

- po 24 hodinách možno zahájit řezání otvoru dle požadované velikosti

- začištění povrchu omítkou nebo překrýt sádrokartonovými deskami.

Protipožární odolnost zajištěna protipožární omítkou fa. Knauf, Vermiplaster,

(http://www.knauf.cz/upload/478-p91-protipozarni-omitka-vermiplaster.pdf)

# ZÁVĚR:

Nové konstrukce byly navrženy a původní posouzeny dle EN 1991-1-1 Zatížení stavebních konstrukcí, EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb, EN 1997-1-1  Navrhování geotechnických konstrukcí, CSN ISO 13882 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí a EN 1504 1 až 10 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody.

Při realizaci stavby je dodavatel stavby povinen dodržovat technologické předpisy výrobce, související normy a vyhlášky.

Autor si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených sond nebo anomálií v rámci stavby objektu nebo jeho rekonstrukcí. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci A.D. upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit.

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb.  ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  používání strojů a technických zařízení, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní prostředí, vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení.

Veškeré odchylky budou řešeny ve spolupráci s projektantem včetně návazností na ostatní profese, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky - podle uvedených předpisů. Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám na vstupech.

V Praze duben ’21

Doc. Dr. Ing. Podolka Luboš

Zesílení nadpraží pomocí FRP materiálů, lze použít jen když ve stěně nad otvorem nebude žádný otvor nebo otvor o stejných rozměrech i bez parapetu.

Pohled na zesílené nadpraží dvojicí plechů.