Věc: schody Bramboříková, Praha 10.

-------------------------------------------------------------------------------------

Jedná se o opravu schodiště u vstupu do domu č.p. 2996/1 v ul. Bramboříková. Jedná se o celkovou opravu nerovného schodiště o výměře 8m2 a velmi nerovné plochy bezprostředně nad schody o výměře 15m2. Dále pak o opravu stávajícího zábradlí o délce 14bm, sjezd pro kočárky o délce 12bm a osazení zábradlí – madla na druhé straně schodů, kotveného do opěrné zdi. Všechny nové ocelové konstrukce, sjezd pro kočárky i zábradlí, budou ošetřeny žárovým zinkováním.

Rekonstrukce menšího schodiště vlevo od vstupu do domu o rozměru 8m2 a oprava živičné plochy nad schodištěm o rozměru 15m2:

- Odbourání žulových krajníků podstupnic, celkem 26bm, naložení a odvoz na depo k uložení

………,- Kč

- Odbourání nášlapů asfaltu a betonáže stávajících schodů, 5,5m2 (po odečtu podstupnic) do hloubky 30cm, 5,5m2 x 0,3 x 1,6 = 2,5m3, naložení suti a odvoz na skládku vč. uložení

……….,- Kč

- Betonáž základové armované betonové desky 8m2 o tloušťce 15cm z betonu B-25, 1,2m3, armovací síť pr. 8mm

- ………..,- Kč

- Osazení podstupnic z obruby Metra 100x20x8cm, celkem 26ks do betonu B- 20, 1,5m3

……….,- Kč

- Položení zámkové dlažby šedé 20x10x8cm na nášlapech (po odečtení obrubníků 1 nášlap 0,4m2) 0,4m2 x 13 nášlapů = 5,2m2 do betonu potěrového 1,5m3 včetně spárování

……….,- Kč

- Oprava živičné plochy nad schodištěm o rozměrech 7,5 x 2bm = 15m2 (rozměr bez obrub) v totožném provedení jako chodníky

………,- Kč

- Sjezdy o délce 12bm                           ...…….,- Kč

- Repase zábradlí 14bm                          ...……,- Kč

- Madlo zábradlí                                      .…….,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------

Mezisoučet                                             ……….,- Kč

DPH 21%                                               ….….. , - Kč

-------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                    ……….,- Kč