# VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY Z OSINKOCEMENTOVÝCH ŠABLON  (ČESKÁ ŠABLONA) NA DOMĚ ČP.266, UL.POD STRÁŽÍ, SUŠICE III, PSČ 342 01

# TECHNICKÁ ZPRÁVA:

# ALTERNATIVA 2: Krytina z živičných šindelů IKO Cambridge Xtreme 9,5 st. RIVERA RED 55(červené barvy,samolepící)

1a) demontáž stávající krytiny z osinkocementových šablon a likvidace nebezpečného odpadu  včetně likvidace podkladní lepenky pod šablonami na stávajícím dřevěném bednění střechy

# 1b) demontáž  korozí narušených klempířských prvků střechy u okapů,v úžlabí a kolem vystupujících prvků ve střeše, okapy(výlezy,stř.lávky,komíny,ventilace instalací apod.) Vyhovující klempířské prvky bez korozí,jakož i plechová střecha rizalitu v jihozápadním pohledu budou po prohlídce a vzájemném odsouhlasení ponechány,neboť byly pravidelně udržovány nátěrem a jsou neporušené

1c)  opětovná montáž klempířských prvků ve střeše vč.sněhových zábran,komínových lávek,výlezů a oplechování ventilací

1d) pokládka podstřešní hydroizolace z podkladního pásu např. IKO Armourbase Pro

1e) montáž střešní krytiny ze šindelů IKO Cambridge Xtreme 9,5 st. na stávající bednění z dř. prken s hydroizolací. Odvádění vodních par z podkroví probíhá do odvětrávaných půdních prostor,proto nehrozí  kondenzace vodních par pod šindelemi a není nutno provést odvětrávání přímo pod krytinou. Výrobce šindelů IKO uvádí pokládku na podstřešní hydroizolaci na bednění.

1f) montáž okapů,svodů,sněhových zábran

1g) montáž hromosvodu bude upřesněna v průběhu realizace