# VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY Z OSINKOCEMENTOVÝCH ŠABLON  (ČESKÁ ŠABLONA) NA DOMĚ ČP.266, UL.POD STRÁŽÍ, SUŠICE III, PSČ 342 01

# TECHNICKÁ ZPRÁVA:

# ALTERNATIVA 1: Krytina z vláknocementových šablon DACORA (česká šablona červené barvy)

1a) demontáž stávající krytiny z osinkocementových šablon a likvidace nebezpečného odpadu  včetně likvidace podkladní lepenky pod šablonami na stávajícím dřevěném bednění střechy

# 1b) demontáž  korozí narušených klempířských prvků střechy u okapů,v úžlabí a kolem vystupujících prvků ve střeše,okapů (výlezy,stř.lávky,komíny,ventilace instalací apod.) Vyhovující klempířské prvky bez korozí,jakož i plechová střecha rizalitu v jihozápadním pohledu budou po prohlídce a vzájemném odsouhlasení ponechány,neboť byly pra-videlně udržovány nátěrem a jsou neporušené

1c)  opětovná montáž klempířských prvků ve střeše vč.sněhových zábran,komínových lávek,výlezů a oplechování ventilací

1d) pokládka podstřešní hydroizolace z difůzně otevřené fólie např.Jutadach 135

1e) montáž střešní krytiny z cementovláknitých šablon Dacora 400x400 mm na stávající bednění z dř. prken s hydroizolací. Odvádění vodních par z podkroví probíhá do odvětrávaných půdních prostor,proto nehrozí  kondenzace vodních par pod šablonami a není nutno provést odvětrávání přímo pod krytinou. Výrobce šablon Dacora uvádí možnost pokládky přímo na bednění.

1f) montáž okapů,svodů a sněhových zábran

1g) montáž hromosvodu bude upřesněna v průběhu realizace