6.7.2022

STAVBA VÝTAHU

- Popis technického řešení

Nejvhodnějším místem pro vestavbu výtahu je zadní část vestibulu, za vstupy na schody. vchody do jednotlivých levá prostor. Vpravo je ve zdi pojistková skříň společných prostor, proto by výtah byl umístěný u protilehlé stěny.

Kompletní konstrukce by zahrnovala několik částí:

- Výtahová šachta

Výtahová šachta je samostatná konstrukce, která začíná 120 cm pod stávající podlahou. Může být opláštěna lakovaným plechem, sklem, cetrisem, případně jiným materiálem.

Výtahová šachta je samostatnou částí, kterou lze poptat samostatně.

- Výtah

Do šachty může být umístěný výtah nebo plošina. Plošina je sice levnější, ale pohybuje se maximální rychlostí 0,15 m/s a nosnost má omezenou na 400 kg. Výtah nemá omezení nosnosti a v případě hydraulického pohonu, který je pro náš objekt ideální, se pohybuje rychlostí až 0,63 m/s.

- Nástupní lávky

V každém patře by se otvory pro stávající okna vybouraly až na podlahu. Mezi otvory v pravé a levé části domu by se následně nainstalovaly ocelové lávky se zábradlím, které by propojily obě patra, ale především by vytvořily nástupní místo do výtahu v každém patře, ve kterém je okno do vestibulu.

Nástupní lávky jsou samostatnou částí, kterou dodavatel výtahu zpravidla nedodává.