Soupis prací na rekonstrukci bytu 1+1, Slovenská 17, Karviná

Stavební práce HSV a PSV

Bourací práce:

vybourání dřevěné spíže 60/60cm – 1 stěna, 1 dveře – odvoz, skládka

Odstranění obkladu v kuchyni cca 3m2, v koupelně + WC 20m2 vč. likvidace

Vybourání dlažby v koupelně a WC

Odstranění lina kuchyně a předsíň 14m2 vč. likvidace

Vybourání vany, demontáž umývadla, WC, odstranění zadní stěny za WC-likvidace

Vysazení dveří 3ks (koupelna, pokoj, kuchyně) vč. odvozu, alt. vybourání zárubní do koupelny +10cm zdiva z Ytongu – rozšíření dveří do koupelny na 70cm– odvoz, likvidace (skládka)

Vybourání vstupních dveří vč. zárubní – odvoz, likvidace

Demontáž garnýží-odvoz

Odstranění dřev. konstrukce nad WC

Vodorovné konstrukce:

Nivelizační stěrka kuchyně+předsíň pod lino

SDK podhledy v koupelně,WC a ½ předsíně – celkem 5,7m2

Snížená konstrukce v ½ předsíně (odkládací prostor)-ocel.L profily, OSB deska a odspodu deska SDK – 1,9m2, dvířka 1,5x0,4m

Svislé konstrukce:

Vyzdění stěny za WC z Ytongu tl. 150mm- spodní část na připevnění geberitu do v. cca 130mm, ve vrchní části větší dvířka a tl. 80mm- vznikne soklík na položení čehokoli

Zasklení lodžie posuv.syst. š. 338mm

Podlahy:

Položení-nalepení lina v kuchyni a v předsíni – celkem 15m2 + položení na lodžii 2,5m2 (vlastní materiál-lino) – jen práce

Obroušení a nátěr stávajících parket v pokoji

Položení koberce celoplošně na stáv. parkety v pokoji – 19,1m2 (vlastní koberec)-jen práce

Povrchy vnitřní:

Nové obklady koup.+WC 25m2 – obklady vlastní, jen práce vč. lepidla a spárovačky

obklad  pod kuch.linku 3m2 – obklad vlastní, jen práce,lepidlo, spárovačka

dlažba koup.+WC na stávající dlažbu 3,8m2 (dlažba vlastní), jen práce:adhézní můstek, HI stěrka, vodoneprop.lepidlo, spárovačka

oprava omítek po vybourání v částech mimo obklad cca 3m2

Výplně otvorů:

1x vstupní dveře 80/197 L vč. nových zárubní  – protipožární EI30, bezpečnostní, 2 zámky, kukátko – výběr investor

1x vnitřní dveře do pokoje 80/197 L , 2/3 sklo, do stávajících zárubní – výběr investor

1x vnitřní dveře do kuchyně 80/197 L , 2/3 sklo, do stávajících zárubní – výběr investor

1x vnitřní dveře do koupelny 70/197 L  do nových ocel. zárubní – výběr investor

Malby a nátěry:

Výmalba celého bytu:

oškrabání stáv. design.variopaintu ze stěn i stropů (kuchyně, předsíň, pokoj), místně oprava omítek (např. po demontáži garnýží) + malba SDK podhledů. Stropy bílá, předsíň bílá, 1 boční stěna kuchyně myší šeď, jinak bílá, 3 stěny pokoje krémová, oknová bílá – vše dle vzorníku RAL a materiál JUBizol, Caparol, HET, ne Primalex!

Nátěr zárubní myší šeď, radiátory ÚT bílé

ZTI:

Rozvody SV a TUV dle dispozice a vývodů sprchového koutu, umývadla a WC (systém geberit) a ke dřezu v kuchyni-dle dispozice KL-v rohu kuchyně

Montáž sprchového koutu (dodá investor), umývadlového setu (dodá investor), závěsného WC (dodá investor), kombin. žebříku do koupelny (na ÚT i el. – dodá investor), baterie umýv.+dřez (dodá investor), plyn. vedení z bj. k varné plynové desce v KL dle dispozice (dod.investor)

Elektropráce:

Rozvody v CU dle vyznačení na výkresech.

Nová rozvodná skříň – umístění vpravo vedle vstupních dveří- dle informací a předpokladu je již zesílen přívod ze stupačky v chodbě. Zde je nový domovní rozvod v Cu a nové jističe 16A

Navrhované rozdělení:

1 světelný okruh – kuchyně stropní + pod linkou, předsíň (bodovky), pokoj, koupelna (bodovky) + 2světla u zrcadla nad umývadlem

1 zásuvkový okruh - předsíň, koupelna (vedle umývadla), pokoj, světla pod linkou a pro lednici a TV v kuchyni

1 zásuvkový okruh pračka + komb.žebřík v koupelně

1 zásuvkový okruh myčka v kuchyni

1 zásuvkový okruh el. trouba +mikrovlnka v kuchyni

1 zásuvkový okruh pro všechny zásuvky pod KL (pro varnou konvici, mixer, robot….)

Vedení v Cu je možné v SDK podhledu předsíně a koupelny, pak k zemi v kuchyni do soklu KL, který bude mít výšku 100mm. Byt. jádro je zděné (nejspíš z Ytongu), vedení od stropu dolů je možné v bytové šachtě za WC. V uvedených prostorách předsíně, koupelny a kuchyně by neměl být problém.

Rozvod v pokoji bude dle zjištěné situace. Buď využít stávajících husích krků, pokud jsou průchodné (vyměnit Al za CU) a nebo udělat nový rozvod v podlahových lištách  u země.