# VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: 	Ing. Čáp

TEL.: 		548 424 446

E-MAIL: 		jan.cap@mirsbd.cz

DATUM: 		….. 6. 2023

# Výzva k podání nabídky pro neveřejné výběrové řízení

Vážení dodavatelé,

(MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno) vyhlašuje neveřejné výběrové řízení na akci sanace balkónů a montáž nového zábradlí balkónů u bytového domu Rašelinová 5,7, Brno-Líšeň. Objednatelem je Společenství vlastníků Rašelinová 5,7, Brno-Líšeň, IČ: 016 60 152.

### I. Vymezení předmětu zakázky:

Jedná se o výměnu sanaci opadávajících betonů, opravy povrchu  a výměny zábradlí u šestnácti stávajících balkónů, objektu bytového domu Rašelinová 5-7, Brno-Líšeň. Konstrukční a materiálové řešení je podrobně popsáno v bodě II. Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami a vyhláškami, za technické provedení a řešení odpovídá dodavatel díla.

Stavební práce budou prováděny na základě projektové dokumentace vypracované zhotovitelem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a odsouhlasené objednatelem a příslušnými dotčenými orgány.

Cenová nabídka a následně projektová dokumentace bude provedena na základě osobní prohlídky pro seznámení se s problematikou věci.

II. V nabídce bude řešeno zejména:

- Technologie sanace balkónů

- Udat způsob provedení sanačních prací, hlavně ruční nebo strojní odstranění nesoudržných betonů!

- demontáž stávajícího zábradlí (16ks) + horní a boční zasklení (16ks), plechy zabudované ve fasádě od zasklení, sokly z dlažby u podlahy a na schodku, případně držáky, sušáky aj, dle Vaší obhlídky,

- demontáž a nová montáž oplechování stříšky nad balkony posledního patra, řádné vyspádování a prodloužení za úroveň nového zábradlí min. 50mm.

- na podlaze balkonů bude provedeno zapravení kotevních míst stávajícího zábradlí sanační hmotou

- zapravení zateplovacího systému v místě kotvení a zabudovaného zábradlí, kotvení zasklení vč. plechů - podle posouzení dodavatele

- osazení nového zábradlí.

- zábradlí bude osazeno dle konstrukčního řešení dodavatele s ohledem na křivost podlahových dílců /podest/

- podlaha balkónu nějaký nátěr vč. HI, okapničky a ker. soklu, v místě balkonových dveří nový tvrzený  polystyren s dlažbou + nový tvrzený polystyren v místě celé délky stěny ve spodní části, případně i vyspádování celé plochy balkónů směrem ven,

- součástí dodávky je tmelení a lištování konstrukce vůči zateplené fasádě,

- přípravné a přidružené stavební práce, lešení ,

- rekultivační práce na dotčeném terénu, zábory veřejného prostranství,

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení

- likvidace odpadu a úklid staveniště.

Pod čáru dále uveďte cenu:

-    navrhnout výplň zábradlí

-    zasklení jedné boční stěny nad úrovní madla

-    možnost případného zasklení (bezrámové),

-    možnost doplňků – sušáky, držáky satelitů, truhlíky, mříží, zastínění aj.,

-    kompletní vyčištění fasády v místě repasovaných balkónů vč. vyspravení trhlin + nový nátěr (uvedení záruky na tyto práce vč. pracovního postupu a použité technologie

IV.   Místo a doba plnění:

Bytový dům Rašelinová 5_7, Brno-Líšeň

### Doba plnění: 1. polovina roku 2024 nebo dle dohody možno i dříve či později

### V.   Požadavky na nabídku – kvalifikační předpoklady

- Čestné prohlášení o tom, že dodavatel:

  - na jeho majetek nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurz

  - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

  - nemá nedoplatek na pojistném a na penále zdravotního a sociálního pojištění

- informace o subdodavatelích podílejících se na realizaci.

- Doložit pojistnou smlouvu pro pojištění hospodářských rizik vč. pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného a vč. odpovědnosti za škodu způsobenou při stavbě montážní činnosti, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši finančního objemu zakázky.

- Informace o uložení účetní uzávěrky minulého roku.

- Informace o certifikaci ISO, reference.

- Ostatní podklady, které uchazeč uzná za vhodné předložit.

VI.  Požadavky na jednotný postup pro vypracování cenové nabídky – forma a obsah nabídky

- Cenová nabídka bude zpracována elektronickou formou.

- Bude obsahovat vymezení předmětu zakázky na kompletní rozsah díla včetně řešení detailů.

- Nabídková cena bude zpracovaná formou položkového rozpočtu.

- Součástí nabídky bude krycí list nabídky, doba a místo plnění, časový harmonogram postupu prací, uvedení délky záruk za provedení díla a materiálů.

- Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo.

- Zahájení stavebních prací je podmíněno vydáním pravomocného stavebního povolení,

- Před zahájením díla zhotovitel zajistí na příslušném úřadě zábor veřejného prostranství a zeleně včetně předání a následného převzetí zařízení staveniště s dotčenými orgány státní správy-pokud bude vstupovat na terén.

- Zhotovitel díla požádá o kolaudační řízení

- Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla v tomto členění: cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH.

- Libovolné grafické znázornění nabízeného řešení zábradlí. Celkový pohled na řešený dům, celkový pohled na jeden balkón a detailní fotografie nabízeného systému zábradlí.

VII.  Platební podmínky

- Specifikace platebních podmínek, přičemž minimální podmínky objednatele jsou:

  - splatnost faktur bude min. 21 dnů.

  - fakturace bude měsíční a to na základě potvrzených soupisů provedených prací.

  - pozastávka bude činit 10% z celkové ceny díla a bude uvolněna následovně, 5 % po odstranění všech případných vad ze dne předání a převzetí díla a 5 % po předání kolaudačního souhlasu.

- Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby-nebo dle další dohody.

VIII.  Lhůta pro podání nabídek

Nabídka bude zpracována elektronickou formou a bude doručena na adresu zadavatele

bgabrhelik@gmail.com

sanace balkónů

IX.  Jako další podmínky výběrového řízení zadavatel vymezuje

Informace o podrobnostech zadávací dokumentace (ve věcech obchodních a technických) Vám zodpoví Ing. Jan Čáp, tel.: 548 424 446.

Přístup na daný objekt Vám zajistí zástupce SVJ: p. Brnonislav Gabrhelík tel. 603 840 705

X.  Zadavatel si vyhrazuje právo

Neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Zadání zakázky kdykoliv zrušit.

Změnit nebo doplnit podmínky zadání.

Požadovat doplnění či upřesnění nabídky.

Odmítnout veškeré nabídky.

Doručené nabídky se stávají vlastnictvím vyhlašovatele soutěže a nevracejí se.

Příslušné samosprávě nebo SVJ předložit všechny nabídky.

# S pozdravem

Ing. Jan Čáp

vedoucí odd. investic a správy budov

Přílohy

- bez příloh

# Text boxes

Odesláno elektronicky emailem

Adresa dodavatele