Poptávám stavební práce pro zapuštěný bazén Albixon

Cenová kalkulace stavebních prací

Bazén skimmer, rozm.: 7 x 3,50 x 1,50 m

I.etapa stavebních prací

1/ zaměření a vyměření montážní jámy bazénu

2/ vybagrování montážní jámy bazénu o rozm.: 8 x 4,50 x 1,75 m a jímky na technologii o rozm.1,50 x 1,50 m, vybagrování, naložení a odvoz na skládku včetně skládkového

3/ položení drenáže na dno mont. jámy bazénu a svedení drenáže do kontrolní jímky na spodní vodu, jímka bude vystavena ze ztraceného bednění o rozm.: 50x30 cm

4/ vyštěrkování dna montážní jámy bazénu a dna jímky na technologii štěrkem frakce 8/16 a následně zhutnění dna vibrační deskou

5/ přesné vybetonování dna montážní jámy bazénu betonem B20 včetně armatury /kari síť prům.6 mm, oka 15x15 cm/ a vybetonování jímky na technologii, která bude výškově odskočena o 26 cm oproti dnu bazénu

II.etapa stavebních prací

6/ položení a usazení bazénu a jímky na technologii jeřábem

7/ vyšalování stěn bazénu /výdřeva/ proti deformaci stěn bazénu

8/ obsypání zbylého prostoru kolem bazénu zeminou

9/ podezdění propojovacích hadic a trubek mezi bazénem a jímkou na technologii a obetonování jímky na technologii betonem B20

10/ vylití polystyrenových tvárnic po obvodu bazénu tekutým betonem B30 včetně armatury /ocel.roxor prům.10 mm/

III.etapa stavebních prací

11/ sejmutí terénu, zašalování věnce /desky/ kolem bazénu a pod zastřešení, vyštěrkování, zhutnění vibrační deskou a vybetonování betonem B20 včetně armatury /kari síť prům.6 mm, oka 15x15 cm/ - cena na 1m2 ?? (počet m2 betonové plochy bude upřesněn, tato deska bude připravena pro finální úpravu kolem bazénu – dlažbu, pokládku dřevoplastu WPC.

------------------------------------

Dále:

- elektrikářské práce potřebné k fungování bazénu

- případně realizace pochozí plochy kolem bazénu (dlažba, dřevoplast) – cena na 1m2 ?