Horní skříňka má celkové rozměry 1236 mm x 900 mm x 350 mm. Levá část

skříňky je dvoukřídlá s pravými dvířky prosklenými (frézovaná vitrína) a

levými plnými, prává část má jedny plná dvířka. Všechna dvířka jsou nasazená

a mají rozměry 400 mm x 900 mm. Vnitřek každé skříňky obsahuje dvě posuvné

police. Hloubka skříňky je 350 mm.

Oba dva boky jsou začitěny krycími deskami se stejného lamino materiálu.

Dolní skříňka má celkové rozměry 1236 mm x 900 mm x 690 mm a hloubka

pracovní desky je 700 mm, tlouštka desky 38 mm při zahování délky 1236 mm.

Skříňka má dole troje plná dvířka. Dvojdveře v levé části a jedny dvířka v

práve části jako je tomu u horní skříňky. Všechny dvířka jsou nasazená a

mají rozměry 400 mm x 600 mm. Vnitřek káždé skříňky obsahuje jednu posuvnou

polici. V horní části celé skříňky jsou pak dva šuplíky o rozměru přední

desky šuplíku 600 mm x 150 mm. Šuplík má plechové bočnice s laminovým dnem a

zádí a s integrovaným dojezdem.

Dolní sokl je dopočtěn do celkové výšky cca 900 mm včetně pracovní desky 38

mm vysoké. Skříňka má pravý krycí bok až k zemi a levý krycí bok u stěny je

pouze nad sokl, tedy do výšky samotného korpusu. Skříňka je umístěna v levém

rohu u stěny a dole je podlahová lišta kolem dokola, na tu bude třeba u

soklu a pravé vnější bočnice udělat pro ni výřez.

Materiál

Korpus a krycí bočnice - bílé lamino o tlouštce 18 mm perlička (kvalitnější

standard Egger - kupříkladu DTDL W954 ST2 Bílá 2800/2070/18 - 162652)

Pracovní deska - tmavě šedá 38 mm vysoká a 700 mm hluboká ala antracitový

mramor - viz obrázek, co nejpodobnější prosím (kvalitnější standard Egger -

kupříkladu Pracovní deska F028 ST89 Granit Vercelli antracitový nebo

Pracovní deska F121 ST87 Metal Rock antracitový nenašli jsme úplně stejný

zatím). Včetně těsnící lišty.

Záda - lakovaný bílý sololit (pro horní i dolní skříňku - dole mohou být i

záda pevná, dle potřeby pro snažší výrobu)

Dvířka  - bílá perlička foliovaná prolisovaná ve tvaru písmene H (rýha 80 mm

od krajů - kupříkladu fa LUCEO tvar T22 nebo T23) - (viz ilustrační foto).

Horní prostřední dvířka jsou jediná prosklená (viz islustrrační foto).

Závěsy - naložené s integrovaným tlulením Blum (kupříkladu HETTICH 9071205

Sensys 8645i 110° TH52, naložený, SiSy)

Šupliky - preferujeme bílé plechové duté bočnice s integrovaným tlumením a

skrytým pojezdem a vyšší nosností, tak aby se myximálně využila hloubka

korpusu a světlost výsuvu (viz ilustrační obrázek)  (kupříkladu HETTICH

9121269 ArciTech bok 650/126 mm bílý L, HETTICH 9121270 ArciTech bok 650/126

mm bílý P a HETTICH 9256880 Quadro You celovýsuv 600 30 kg SiSy L, HETTICH

9256881 Quadro You celovýsuv 600 30 kg SiSy P)

Úchytky - horní i dolní skříňky 6ks x délka cca 205 mm,  šuplíky 2 ks -

délka cca 330 mm (kupříkladu TULIP úchytka Porta 224 eloxovaný hliník, TULIP

úchytka Porta 320 eloxovaný hliník)

Sokl - s gumou dole (výřez na podlahovou lištu z leva) a klasické polohovací

šroubovací nožičky (kupříkladu STRONG Big rektifikační noha 120 mm)