20.4.2023

Stavba pro sociální bydlení - RD

# Žádost o cenovou nabídku opravy povrchové úpravy

Popis: oprava povrchové úpravy jednoduchých oken zasklených izolačním dvojsklem, vyrobených z lepeného třívrstvého EURO profilu.

Materiál: smrková

Včetně dřevěné okapnice

Povrchová úprava: ekologická výstavba vodou ředitelnými produkty německé firmy Zobel - odstín Kiefer / Teak

Oprava rámů i křídel:

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení – zrno 80

tmelení

navlhčení

broušení – zrno 150

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

Kompletace oken:

- montáž těsnění

- aplikace silikonu z venkovní strany (spoj skla se zasklívací lištou) – odstín silikonu   	- vyčištění, promazání a seřízení kování

Soupis opravovaných oken:

1)

Výrobní rozměr: 270 x 75cm trojkřídlé okno

Počet: 1ks

Rozsah prací: 	- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

2)Výrobní rozměr: 110 x 110cm dvoukřídlé okno

Počet: 2ks

Rozsah prací: 	- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

3)

Výrobní rozměr: 110 x 160cm dvoukřídlé okno

Počet: 1ks

Rozsah prací: 	- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

4)

Výrobní rozměr: 65 x 85cm jednokřídlé okno

Počet: 1ks

Rozsah prací: 	- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

5)

Výrobní rozměr: 90 x 275cm pevné okno, - spodní vodorovný díl šíře 24cm

Počet: 9ks

Rozsah prací: 	- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:	1ks

9ks

7)

Výrobní rozměr: 90 x 275cm jednokřídlé balkónové dveře, - spodní vodorovný díl šíře 24cm

Počet: 2ks

Rozsah prací: 	- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:	1ks

2ks

8)

Výrobní rozměr: 100 x 220cm jednokřídlé balkónové dveře, - spodní vodorovný díl šíře 24cm

Počet: 1ks

Rozsah prací: 	- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

9)

Výrobní rozměr: 145 x 233cm dvoukřídlé balkónové dveře, - spodní vodorovný díl šíře 24cm

Počet: 1ks

Rozsah prací: 	- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

10)

Výrobní rozměr: 122 x 152cm dvoukřídlé okno

Počet: 1ks

Rozsah prací:		- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

11)

Výrobní rozměr: 220 x 170cm trojkřídlé okno

Počet: 1ks

Rozsah prací:		- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

12)

Výrobní rozměr: 85 x 113cm jednokřídlé okno

Počet: 1ks

Rozsah prací:		- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

13)

Výrobní rozměr: 55 x 55cm jednokřídlé okno

Počet: 1ks

Rozsah prací:		- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

14a)

Výrobní rozměr: 40 x 170cm pevné okno

Počet: 2ks

Rozsah prací:		- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:	1ks

2ks

14b)

Výrobní rozměr: 220 x 170cm trojkřídlé okno

Počet: 1ks

Rozsah prací:		- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

15)

Výrobní rozměr: 60 x 105cm jednokřídlé okno

Počet: 1ks

Rozsah prací:		- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

16)

Výrobní rozměr: 145 x 233cm dvoukřídlé balkónové dveře, - spodní vodorovný díl šíře 24cm

Počet: 1ks

Rozsah prací:		- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

17)

Výrobní rozměr: 350 x 150cm dvoukřídlé okno (230 x 150cm) včetně dvou pevných boků (2 x 60 x 150cm)

Počet: 1ks

Rozsah prací:		- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

18)

Výrobní rozměr: 110 x 50cm dvoukřídlé okno

Počet: 1ks

Rozsah prací:		- Lakování

odstranění – opálení nátěrové hmoty z venkovní strany

oškrábání nátěrové hmoty

broušení

tmelení

navlhčení

1 x nátěr impregnační základ LA16-036 – odstín Kiefer

1 x nátěr mezivrstva LA16-034-40

ošetření V spár Zobel Fungens ZOWO - SEAL

2 x nástřik lazurou ZOWO – TEC 420 – odstín Teak

POZNÁMKA: /uvedený rozsah prací je orientační a záleží na skutečném zjištěném stavu opravovaného okna/

Cena:

Místo opravy: Praha 4 – Komořany