Poptávám: Vážený pane / Vážená paní,
chtěl bych požádat o zaslání Vaší cenové a termínové nabídky na realizaci garážového stání,a souvisejících terénních úprav.

Popis: Garážové stání o půdorysu střechy 6,4 x 8m, střecha sedlová-sklon cca 27°. Světlá výška stání je 2,3m, nad ním úložný prostor mezi krokvemi a střechou(hřebenem) cca 1,4m. Celková výška ke hřebeni stání cca 4,5m. Nosné kruhové sloupy pr.25-30cm (6ks) budou zhotoveny z armovaného betonu , pr. výztuže 12mm). Pozednice ze smrkového profilu 16/20, krokve 16/10, kleštiny vždy 2ks 6/20 u každé krokve. Střecha betonová (Bramac Alpská classic) včetně latění , ochranné folie... Podlaha podkroví nad kleštinami - OSB/palubky tl. 28mm. Krokve(šikmina) zaklopit palubkami tl.15mm. Všechny dřevěné prvky konstrukce ošetřit proti dřevokaznému hmyzu a plístím a opatřit povrchovým nátěrem pro venkovní prostředí. Okapy a 2ks svody titanzinek. Součástí stání, které je umístěno v mírném svahu (sklon cca8cm/m) bude opěrná zeď (pohledové tvárnice)- šíře 30cm a výšky 1-1,2m nad podlahou stání včetně armování a základu šíře 40cm, hl.80cm. Délka opěrné zdi 6 + 12m. Povch garážového stání - zámková dlažba pojezdová (plocha cca 50m2) včetně vrstveného a hutněného štěrkového lože.

Doplňující informace(množství, rozměr, materiál, atd.): Bližší informace na tel 725 739 430, nebo dle domluvy osobně na místě stavby.

Termín realizace: podzim 2019 / jaro 2020

Lokalita realizace: obec Třebotov, Praha-západ

Max. cena: cenu nabídněte Poptávám:

Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Praha - hl. město.

Děkuji za nabídky.