Sháním: projektová dokumentace

Popis: Dobrý den,

sháním projektanta pro zpracování projektové dokumentace rodinného domu pro stavební povolení. Mám poměrně jasnou představu o dispozičním uspořádání, ale rád si nechám poradit. Popis společně s dalšími informacemi připojuji níže, současně připojuji obrázky.

Chtěl bych Vás poprosit o rámcovou kalkulaci zpracování dokumentace pro konečného zákazníka – fyzickou osobu v ceně s / bez inženýrské činnosti (vyjádření statika, vyjádření ohledně požárně bezpečnostního řešení stavby…).

Předem děkuji a přeji pohodový den

Základní informace:

· sklon pozemku 10 cm na 1 metr

· jižní orientace

· rozměr 26 šířka x 30 metrů délka

· zastavitelnost pozemku 25%

· volná plocha pro zasakování 60%

· dostupné sítě voda, elektřina

· k dispozici kompletní projektová dokumentace od předchozího vlastníka pozemku

Představy:

Jednoduchý nízkoenergetický až pasivní přízemní dům s jednoduchým půdorysem o rozměru cca 15x10 metrů pootočený jižním směrem. Vstup ze severní „studené“ strany. Pasy betonovány společně s podkladním betonem betonem s rozptýlenou výztuží. Izolace soklu využita jako bednění. Odkanalizování do tříkomorového septiku, za který by byl napojen biologický filtr, akumulační nádrž a následně vsakovací box. Zdroje vody -> vodovodní řad a voda ze studny, která se musí nechat vyvrtat, musí být tedy součástí projektu. Zdivo vápenopískové tvárnice KMB Sendwix 7DF-LDE s instalačními kanálky, ve kterých vedena elektro instalace. Návrh v modulu. Strop z filigránových stropních desek, na kterých vedeny elektrické rozvody v chráničkách a rekuperace (případně lze vést i v podlaze). Desky zality betonem s rozptýlenou výztuží (v závislosti na ceně vodo nepropustným). Izolace obvodových stěn 20 cm. Fasáda ETICS, případně ze severní strany dřevěné obložení (vzhledem k ceně řešení). Vytápění krbovými kamny s externím přívodem vzduchu vedeného komínem. Komín umístěn uprostřed domu. Okna izolační trojskla zastíněná na jižní straně slunolamy. Suchá skladba podlahy. Terasa na jižní a východní straně. Terasa přístupná z jídelny (krátká vzdálenost pro nošení jídla a pití, možnost užívat terasu v létě na východní straně z důvodu přirozeného stínění domem). Tři ložnice, dvě koupelny, z toho jedna s toaletou a jedna samostatná toaleta. Koupelny a toaleta vedle sebe na severní straně s přístupem k přirozenému větrání (krátké rozvody teplé vody). Obývací pokoj propojený s jídelnou, jídelna propojená s kuchyní. Komora napojená na kuchyň využitelná i jako malá technická místnost (umístění rekuperace u severo-východní strany -> nasávání a výfuk). Minimalizace plochy chodeb. Střecha plochá. V budoucnu provedena dostavba podkroví a změna střechy na sedlovou.

Výhody:

· využití akumulačních vlastností materiálů;

· využití akustických vlastností materiálů;

· využití orientace pozemku pro tepelné zisky, prosvětlení interiéru;

· bez instalace otopné soustavy;

· není nutné provádět drážkování a sádrování elektroinstalace;

· není nutné dělat podhledy;

· není nutné dvojitě betonovat podlahu;

· není nutné dopravovat a pokládat výztuž betonu a další materiál;

· není nutné dořezávat tolik tvárnice;

· nižší pracnost.

Nevýhody:

· složitější založení základů;

· vyšší náklady na materiál (beton)

Limity:

· Přes pozemek je veden vodovodní řad cca 2 metry od horní hranice ? ochranné pásmo. Vodovod byl budován svépomocí sousedy, hloubka uložení pouze kolem 70 cm, lze předpokládat, že v rámci terénních úprav se navážkou hloubka uložení zvýší.

· Pro uložení zahradního náčiní bude nutné pravděpodobně zbudovat zahradní domek, předpokládám, že domek nemusí být zakreslen v dokumentaci.

· Zajímavá by byla zelená vegetační střecha, řešení je ovšem zbytečně nákladné.

Množství: 1 projekt

Termín realizace: dle dohody

Maximální cena: nabídněte

Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Praha - hl. město.

Děkuji za nabídky.