STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP

Zeyerova 1116/17

Karlovy Vary

část-D.1.4.2-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Členění technické zprávy

1.Úvod

2.Kanalizace

3.Vodovod

4.Výpočtová část

5.Zařizovací předměty

1.ÚVOD

Jedná se o změnu účelu užívání části stavby v 1.NP. Cílem úprav je změna využití prostoru v pravé části 1.NP se samostatným vstupem z ulice. V předešlém období zde byla prodejna květin. Nyní zde bude výrobna a prodejna pizzy.

Provozovatel bude mít 1společníka pro provoz výrobny a prodejny

Tato projektová dokumentace řeší vnitřní rozvody vody a kanalizace v upravovaných prostorách .Jedná se o napojení dřezů v a umyvadel v zázemí pro přípravu pizzy a sociálního  zařízení pro personál.

1.1-Podklady pro zpracování projektu zti

Podkladem pro zpracování byly : stavební půdorys / M=1:50  a prohlídka na místě.

## Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami (např. zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, prováděcí předpisy stavebního zákona – vyhl.č.499/2006 o dokumentaci staveb, vyhl. č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu druhu a významu stavby, jejímu stavebně – technickému řešení.

## Dále pak   je dokumentace zpracována v souladu se zákonem 309/2006 Sb.zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále s nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a s technickými normami .

## Projektová dokumentace splňuje náležitosti dle přílohy č.5 prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb v platném znění.Projektové řešení je v souladu s technickými požadavky stavby.

## Projektová dokumentace je zpracována na základě požadavků těchto norem:

## VNITŘNÍ VODOVOD

## ČSN EN 806-1až3/75 5410/-Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

## ČSN 75 5455-Výpočet vnitřních vodovodů

## VNITŘNÍ KANALIZACE-Gravitační systémy

ČSN EN 12056-2,3,5

## 2.KANALIZACE

Stávající stav

Místo stavby se nachází v bytovém domě ve zvýšeném přízemí v pravé části . Jedná se o nebytový prostor, který byl využíván jako prodejna květin.

Z hlediska zdravotně technických instalací jsou zde dva zařizovací předměty a to WC a umyvadlo .

Odpady jsou svedeny do 1.PP , kde je pod stropem veden hlavní ležatý svod  splaškové kanalizace.

Veškeré zařizovací předměty budou před zahájením stavebních prací v rámci bouracích prací demontovány a to včetně připojovacích potrubí.

Před zahájením montážních prací je nezbytné upřesnit polohu stávajících rozvodů.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

Trasy nového připojovacího potrubí jsou navrženy z části ve stávající podlaze a z části v drážkách ve zdivu.

Trasa je navržena od stávajícího odpadního potrubí v místnosti 1.05 k jednotlivým zařizovacím předmětům v minimálním spádu 3%. Pokud by spádově nevycházelo odpadní potrubí od WC , bude muset být potrubí svedeno pod strop 1.PP a tam samostatně napojit do stávajícího ležatého svodu.

Potrubí je navržené plastové HT.

Po ukončení montáže všech rozvodů se provede řádné odzkoušení vodotěsnosti a plynotěsnosti stanovené normou.

3.VODOVOD

Stávající stav

V místnosti 105 je stávající přívod studené vody a stávající kotel s průtočným ohřevem TUV. Od tohoto místa je rozvod veden ke stávajícím zařizovacím předmětům v drážkách ve zdivu.

Stávající rozvod bude zdemontován a nahrazen novým.Trasy budou vedeny dle polohy  nově osazených zařizovacích předmětům.

3.1-PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Rozvod pitné vody bude proveden dle ČSN 73 6660. Připojovací potrubí budou vedena z části pod stropem 1.NP v podhedu/případně v oplentování/ a z části v drážkách ve zdivu od stávajícího přívodu SV a výstupu TUV z kotle rozvodu vody v místnosti 105.

Jako materiál je navrženo PPr v tlakové řadě PN 16 pro SV, pro TUV PN20, který bude opatřen návlekovou izolací z lehčeného polyetylénu 15mm. Po ukončení montáže se provede řádné odzkoušení nových rozvodů dle normy.

## 4.VÝPOČTOVÁ ČÁST

## BILANCE POTŘEBY STUDENÉ VODY

## Průměrná denní potřeba SV / vyhláška Ministerstva zemědělství č.120/2011 Sb.,kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů(zákon o vodovodech a kanalizacích)příloha III

## 2 osoby.........2x60 l/os./d ..... 0,12 m3/den

## Průměrná denní potřeba SV

## Qd sv =0,12  m3/den / 0,001 l/s

## MAXIMÁLNÍ PRŮTOK SV V POTRUBÍ  / dle ČSN 73 6655/11.b

## Bytový dům/ rovnoměrný odběr/

## Zařizovací předměty:1xWC+1xVL+3xD+3xU

## Qsv = 0,5 l/s /rychlost proudění 1,5 l/s

## PRŮMĚRNÁ ROČNÍ SPOTŘEBA SV

## Qr sv =44  m3/rok

## BILANCE  ODPADNÍCH VOD

## PRŮMĚRNÉ MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÝCH SPLAŠKOVÝCH VOD

## Qspl  = 0,12 m3/den

## MAXIMÁLNÍ PRŮTOK ODVÁDĚNÝCH SPLAŠKOVÝCH VOD/DLE ČSN EN 12056-2-6.3

## Qspl max  = 2,5   l/s

## Nedochází k žádnému navýšení odběru vody a vypouštěných splaškových vod vzhledem k počtu zařizovacích předmětů a osob.

5.ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty budou voleny dle výběru investora a dle návrhu  Vybavení kuchyně gastrozařízení viz projekt fy GASTRO Klimatech s.r.o.

Baterie pro umyvadla stojánkové jednopákové. Sociální zařízení vybaveno WC závěsné s předstěnou Kombifix.

Závěr :

Při pokládce a spojování potrubí budou dodrženy technické pokyny a postupy stanovené konkrétním výrobcem. Dále budou dodrženy zásady bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou. Po ukončení montáže bude provedeno řádné odzkoušení veškerých rozvodů dle ČSN.

V Karlových Varech,květen 2023       Vypracovala : M.Žemličková

autorizovaný technik ZT