        SAMONOSNÁ POSUVNÁ BRÁNA
Průjezdnost brány 4,5m
Délka brány 6,5m
Výška brány 1,4m (od země 1,5m)

 Potřebuji, aby brána měla, tento obdelníkový tvar, poněvač část, která se běžně zasouvá za plot uvnitř pozemku a je zkosená. Zde se brána bude sunout před pozemkem (před kamennou zdí) a v zavřeném stavu bude v místě betonového základu nahrazovat plot – proto bez zkosení. Mezi betonovým základem a naplánovaným dorazovým sloupkem je 4,5 m průjezd, který bych chtěl zachovat minimálně na 4,4 m. Kolik polí bude brána při délce 6,5m obsahovat a jaké bude potřeba případné vyztužení proti svěšení, ponechám na uvážení výrobce.
 Jako výplň plánuji plotové pole 3d. Buď se domluvíme, že plotové pole přivaříte při výrobě uvnitř každého pole bez přesahu a necháte s bránou pozinkovat, nebo by jste mi připravily úchyty s oky pro tuto 3d výplň a já bych si ji koupil a připevnil sám.
 Bránu a sloupky chci opatřit žárovým zinkem, zbytek příslušenství galvanicky zinkováno. Požaduji veškeré potřebné příslušenství (tj. samonosné vozíky, stabilizační sloupek, dojezdový sloupek, stabilizační vodící rolka, nájezdového ložisko, dojezdové kapsy, plastové záslepky, ….). Dodávka brány je požadována kompletní, včetně příslušenství, prostě připravená k okamžité montáži na připravené základy.
 Elektrický pohon a hřeben bychom dořešily po telefonu, nebo mailem, prostě dodatečně.
 Termín dodání bychom upřesnily telefonicky, ale představoval bych si někdy do 31.března 2021.
 Požaduji dopravu, která bude vždy součástí nacenění.

Bránu bych chtěl nacenit: s 3d výplní a s pohonem -
        s 3d výplní a bez pohonu –
        bez 3d výplně a bez pohonu –
        bez 3d výplně a s pohonem -

        Místo pro bránu-pohled ze silnice

Místo pro bránu - pohled ze silnice (zakreslená pozice zavřené brány)

Místo pro bránu-pohled ve směru pojíždění

Plánek umístění brány

Uložení chrániček pro kabeláž v základech

Porazil Stanislav
Krokočín
67571

steen@tiscali.cz
777256020