Poptávám:
1] odstranění/rozebrání + odvoz a likvidace degradovaného materiálu plochých střech nad 1.N.P a 2.N.P

Celková plocha 130 m2
Celkový objem 36 m3 (průměrná tl. vrstev 250 - 300 mm t.j. 275 mm)
materiál “degradovaný“ EPS + hydroizolační vrstva

2] provedení nové konstrukce ploché střechy nad 2.N.P.

Celková plocha 106 m2
průměrná tl. vrstev 250 - 300 mm

SKLADBA:

Kačírek 50 mm
Ochranná textilie 100% PP Filtek 500
Folie PVC – P DEK PLAN 77 tl. 1,5 mm
Ochranná textilie 100% PP Filtek 500
EPS + EPS klíny min. 250 mm
Parozábrana Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm (dle reálného stavu dojde k posouzení zda ponechat)
Penetrace podkladu DEK primer (dle reálného stavu dojde k posouzení zda opravit)

ATIKA:
EPS tl. 100 mm (h = 250 mm, l = 45 m)
EPS tl. 100 mm (š = 540 mm, l = 48 m)
Klempířské práce (š = 560 mm, l = 48 m)

3] provedení nové konstrukce plochých střech nad 1.N.P.

Celková plocha 23 m2
průměrná tl. vrstev 250 - 300 mm

SKLADBA:

Dlažba na terčích (posoudit zda lze na PVC folii aplikovat mrazuvzdornou dlažbu a lepidlo)
Ochranná textilie 100% PP Filtek 500
Folie PVC – P DEK PLAN 77 tl. 1,5 mm
Ochranná textilie 100% PP Filtek 500
EPS + EPS klíny min. 250 mm
Parozábrana Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm (dle reálného stavu dojde k posouzení zda ponechat)
Penetrace podkladu DEK primer (dle reálného stavu dojde k posouzení zda opravit)

ATIKY:

EPS tl. 100 mm (h = 250 mm, l = 18 m)
EPS tl. 100 mm (š = 540 mm, l = 22 m)
Klempířské práce (š = 560 mm, l = 22 m)

Termín: nejbližší možný termín

Lokalita: Ořech, Praha-západ