Sháním: cistirna odpadnich vod - dodavka na klic

Popis: Poptavam kompletni realizaci cisticky odpadnich vod k novostavbe. Akceptujeme pouze firmu, ktera ma historii a vsechna potrebna povoleni. Vse pouze oficialne s fakturou a zarukou! Realizace mozna od 1.6.2020

Stavba zahrnuje:

- čistírna odpadních vod ČOV AS-VARIO comp 5k od výrobce Asio, spol. s r.o., Brno

- kanalizační potrubí PVC DN 160 délky 14 m

- vsakovací drén o rozměrech – 12 x 1,20 m, hloubky 3,50 m (bude použito 10

vsakovacích bloků Nidaplast)

- 2x revizní šachta splaškové kanalizace průměru 1,0 m

- 1x šachta pro odčerpání drénu DN 400

- dmychadlo umístěné uvnitř objektu

- chránička vzduchu od dmychadla z PVC DN 110 délky 5 m

- akumulační nádrž dešťových vod

- dešťová kanalizace PVC 110 a 160 celkové délky 29 m

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší likvidaci odpadních vod z novostavby rodinného domu na

pozemku par. xxxx v katastrálním území Svojkov, obec xxxx, kraj Liberecký.

Odpadní vody budou přečištěny v ČOV AS-VARIO comp 5k od výrobce Asio, spol. s r.o., Brno.

Přečištěné odpadní vody budou dále svedeny potrubím PVC DN 160 do revizní šachty Š2, do níž

budou zaústěny i dešťové vody ze svodů RD přes akumulační nádrž (dešťové vody budou po

celý rok využívány ke splachování klozetů v domě). Za revizní šachtou Š2 je vedeno potrubí

PVC DN 160 do další revizní šachty Š1. Odtud jsou přečištěné odpadní a dešťové vody svedeny

do vsakovacího drénu navrženého z 10 ks bloků kladených ve dvou vrstvách na sebe. Na konci

drénu bude provedena šachta pro možnost odčerpání drénu. Dmychadlo pro přívod vzduchu do

ČOV bude umístěno v technické místnosti uvnitř objektu. Od ČOV do objektu bude položena

chránička z PVC 110 mm, kterou bude protažena vzduchová hadice od dmychadla do ČOV.

Odběr vzorků bude prováděn v revizní šachtě Š2, kde bude provedeno zaústění přepadu z ČOV

min. 0,30 m nade dnem šachty.

Množství: jednotky

Termín realizace: dohodou

Lokalita realizace: Liberecký kraj

Maximální cena: dle nabídek

Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Česká Lípa.

Děkuji za nabídky.