Požadavky na instalaci plynového kotle

- Adresa instalace: Černošice, Praha – západ

- Místo instalace: rodinný dům, sklep

- Termín instalace: do 31. 10. 2019

- Popis instalace:

  - dodání plynového kotle dle nabídky

  - instalace plynového kotle ve sklepě (starý kotel bude odstraněn svépomocí)

  - (elektroinstalace připravená svépomocí, odpad pro odvod kondenzátu u stropu)

  - realizaci spalinové cesty s přísunem vzduchu přes komín 11m

  - realizaci přípojky 15m od kapličky přes zahradu (výkop bude připraven svépomocí)

  - veškerý materiál vč. čerpadel, ventilů

  - bezdrátový termostat součástí nabídky

  - veškerá práce s připojením na stávající topný systém (ocelové trubky se samotíží)

  - záruka min. 24 měsíců na veškeré zařízení a práce

- Požadované práce na topném systému:

  - výměna starých plechových radiátorů za nové a instalace termostatických ventilů:

    - 1ks předsíň 110 cm výška, 5 článků, pravý

    - 1ks chodba 60 cm výška, 20 článků, levý

    - 1ks kuchyň 60 cm výška, 20 článků, levý

    - 2ks obývák 2x 60 cm výška, 20 článků, levý a pravý

    - 1ks záchod bez změny, atypický trubkový radiátor, jen termoventil

    - 1ks koupelna 110 cm výška, 5 článků, levý

    - 1ks pokoj 1 60 cm výška, změna z 30 na 20 článků, pravý

    - 1ks pokoj 2 60 cm výška, změna z 24 na 30 článků, levý

  - požadována rozteč připojení 500 mm resp. 1000 mm, výška 600 resp. 1100 mm. Např: https://m.topenilevne.cz/purmo-klasik-r-22-554-700-p25930/

  - rozteč článků je cca 4,5 cm, délka = počet článků x 45 mm

- Požadavky na dodavatele: držitel Osvědčení o získání profesní kvalifikace pro dotační program Kotlíkové dotace 2019

- Doplnění k instalaci:

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………