Sháním: projekt rekonstrukce střechy, zateplení půdy, větrání, svod vody atd.

Popis: Poptávám návrh řešení (popř. projekt) rekonstrukce střechy a půdního prostoru, odvod dešťové vody, větrání atd. viz. dále

Návrh (popř. po domluvě projekt) by měl obsahovat:

- návrh skladby střešního pláště (betonová krytina - základní ekonomické varianta výrobců např. Betonpres), způsob odvětrávání, typ pojistné kontaktní fólie (bez ní to asi v dnešní době nejde, předpokládám její položení volně na krokvích bez bednění a tepelné izolace - přestože to asi odporuje aktuálním Pravidlům pro navrhování střech), řešení odvětrávání u hřebene

-  řešení větrání půdy (nezatepleného prostoru) a způsob nasávaní vzduchu do střešní dutiny (u spodního okraje střechy či jinak a jinde - okna by asi nešla použít pro větrání z důvodu poškození fólie UV zářením), včetně řešení případné instalace odvětrávacích komponent na střeše pro větrání přízemní obytné části (hlavně koupelna, WC, kuchyně), pokud bude třeba

- řešení zamezení přístupu světla okny do půdního prostoru z důvodu ochrany fólie před UV zářením

- řešení pohybu po střeše (lávky, výlezové okno, apod),

- řešení odvodu dešťové vody, návrh okapů a svodů (všechnu vodu ze střechy svést na jednu stranu domu a zachytávat do sudů (zavlažování, doplňování vody v zahradním jezírku), protože jedna strana okapů je nad cizím pozemkem)

- po dohodě výpočet nosnosti cihlové klenby v hospodářské části domu (z důvodu uskladnění části starých tašek, určených k pozdějšímu prodeji)

- řešení skladby podlahy půdy pro budoucí zateplení (nejlépe podlahy půdy v obytné části, výjimečně, pokud to nepůjde jinak zateplení mezi krokvemi) či jiný návrh

Popis objektu:

- objekt je prozatím využíván pouze sezonně jaro - začátek podzimu

- vesnický cihlový přízemní dům - sedlová střecha, 260 m2 - cca 100 let starý s pozdější dostavbou verandy (pultová střecha 2 x 3 m), stará krytina: pálené tašky - bobrovky uložené do malty. V půdním prostoru je několik oken (ve štítu) a na jedné boční stěně

- přibližně polovina přízemí je obývána. Půda je nevytápěná, nezateplená, neobývaná. Druhá polovina domu je hospodářská (celá nevytápěná). Obě části jsou i na půdě odděleny zdí s průchodem na půdě, vchod na půdu je z hospodářské části zvenku

- v hospodářské části je cihlový klenbový strop (klenba je umístěna do traverzových nosníků)

- v obytné části je skladba 2/3 stropu od zdola: omítka na rákosu, prkna přibitá k trámům a mezi trámy přímo na prknech byla umístěna škvára cca 15 cm (škvára byla vybrána a je stále k dispozici k eventuálnímu i dočasnému použití k zateplení podlahy půdy či jiným účelům, pokud by to mělo smysl)

- V 1/3 obytné části je povalový trámový strop pokrytý betonem (cca 5 cm), na něm je dočasně umístěna škvára

Všechna navržená řešení by tedy měla zohledňovat eventuální budoucí zateplení půdy v obytné části (v řádu let) - půda nemusí být pochozí, pouze nějaké lávky s přístupem ke komínům a oknům.

Preferuji rozumné, ekonomicky přijatelné a pokud možno efektivní řešení, nejlépe bez velkých zásahů do stávajícího stavu. Uvítám i jiné varianty než mnou naznačené.

Fotografie a veškeré potřebné rozměry zašlu na vyžádání.

Prosím o přednostní komunikaci emailem, na telefonu jsem málo dostupný, případně se později domluvíme na čase volání.

Rozměry / plocha: 260 m2

Termín realizace: co nejdříve

Lokalita realizace: Stříbro, okres tachov

Maximální cena: dohodou

Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu .

Děkuji za nabídky.