Předmětem je dodávka materiálů a zhotovení dřevěné konstrukce zimní zahrady a pergoly k domu na adrese Oleško, Praha západ.
Zimní zahrada bude postavena z dřevěných hoblovaných trámů o minimální síle 10x10cm bude mít rozměr dle základové desky cca 380 x 10.000 cm, a výšku cca 320 cm, přičemž výška bude nejvyšší možná s hranou zimní zahrady 5 cm pod spodní hranou balkonových dveří v druhém nadzemním podlaží objektu tak, aby na takto vzniklou plochu balkonu byl pohodlný přístup. Sklon střechy bude 1stupeň.
Při konstrukci je nutné počítat s tím, že celá zimní zahrada bude zasklena následně dvojskly vloženými mezi nosné trámy a tudíž dbát na přesnost rozmístnění trámů a jejich úhlů + přidat příčné fošny do prostoru pod střechou pro zamezení skrutu. Na obou bočních kratších stranách budou prosklené dveře o minimální šířce 90 cm. Zimní zahrada bude mít také 4 otevíratelná větrací okénka umístněná vhodně pro výměnu vzduchu v horkých dnech.
Na straně u domu bude stát na pěti nosných trámech tak, aby svou vahou dům ne-zatěžovala, přičemž bude k domu ukotvena. Střecha bude pochozí, ze silných fošen zabraňujícím prohnutí při užívání s jedním stupněm sklonu od domu, s povrchem srovnaným pro odtok deštové vody a zakryta kaučukovou folii EPMD či ekvivalentní a připravena na položení dlažby na kotoučích k tomu určených. Bude li možné i položení dlažby, tak to uvítám. Ale není podmínkou. Kolem tří stran nenavazujících na dům bude zábradlí o výšce 110 cm. Maximálně jednoduché, dřevo či kov.
Součástí je oplechování a klempířské práce. Okapnice bude z hliníku, můžeme dodat.
Následně povrchová úprava námi dodaným nátěrem pro sjednocení dřevěných prv-ků objektu.
Pergola bude z hoblovaných dřevěných trámu o síle minimálně 10 x 10 cm navazující v její levé části na dům u ,,pokojíku pro hosty “a bude umístěna tak, aby vzadu od zdi plotu bylo cca 50 až 70 cm a bylo zde možné projít. Střecha bude z dutinového polykarbonátu o minimální síle 1 Cm. V části u plotu bude hrana polykarbonátu pod vrchní hranou plotu, pro zabránění přímému přenosu hluku. Od této výšky se bude zvedat směrem dopředu v úhlu 15 stupňů.
Napojení na dům bude vyřešeno vkusně.
Rozměr bude při pohledu od vchodu do domu cca 600 cm šířka a cca 450 cm hloubka (polykarbonát 500cm.).
Součástí díla je oplechování a povrchová úprava dvěma nátěry barvy dodané ob-jednatelem pro sjednocení dřevěných prvků Případně včetně zadní okapnice z čer-veného hliníku či hnědého plastu a vývodu na zem vpravo.