Komentář ke střeše na fotovoltaiku

Rozměry jsou v mm.

A	4485

B	4485

C	14030

D	8050

E	2530

F	3220

G	2450

H 	1575

I	1225

J	1150

K	2800

L	6650

Modrá čára je hromosvod.

Složení střechy:

Krokve			80x160 mm

Nadkrokevní izolace PIR 	120 mm

Kontralatě			40x60 mm

Latě				30x50 mm

Krytina plechové šablony

Střecha má sklon 42°

Orientace jih s mírným natočením k západu cca 5 – 10°

Lokalita Mníšek u Liberce